## Slide 1
PRESENTAZIONE TRATTA DA MATERIALE DIDATTICO DELLA SCUOLA DI FANTERIA
SEGNI CONVENZIONALI
riportati sulla carta topografica
Notes: 16

## Slide 2
Introduzione
In questo periodo :
conoscerete i principali segni convenzionali riportati sulle carte topografiche
acquisirete una maggiore capacità di lettura della carta stessa
Notes: 17

## Slide 3
Programma
In questa lezione affronteremo i seguenti argomenti:
- generalità sui segni convenzionali
- esercizi di lettura
Notes: 17

## Slide 4
Glossario
Quando ragioni di graficismo rendono impossibile la rappresentazione di particolari del terreno, si ricorre a segni indicativi (segni convenzionali) di forma e dimensioni opportune
0.5
0.35

## Slide 5
SEGNI CONVENZIONALI
VIABILITA'
VIE DI COMUNICAZIONE FERRATE
PASSAGGI DI CORSI D'ACQUA E IDROGRAFIA
VEGETAZIONE
Primo argomento
+ + + + LIMITI AMMINISTRATIVI

## Slide 6
VIE DI COMUNICAZIONE FERRATE
SIMBOLO
SPECIFICAZIONI
DEFINIZIONE
Ferrovia ad un binario a scartamento ordinario
7.0
0.35
0,13
1.1
6.25
0.35
0,13
1.1
0.75
Ferrovia a due binari a scartamento ordinario
0.35
Cavalcavia
Primo argomento (segue)
Notes: FERROVIE ORDINARIE Sede: sono detti in "sede propria" quei mezzi di trasporto su via ferrata (ferrovie, tranvie e simili), il cui piano di movimento non Š accessibile ad altri veicoli di tipo ordinario. Scartamenti: la denominazione generica "ferrovia" indica, nelle presenti norme, quella a "scartamento ordinario", ossia con distanza fra le rotaie pari a 1,435 m. Le ferrovie aventi uno scartamento minore di 1,435 m, vengono denominate specificatamente "ferrovie a scartamento ridotto".

## Slide 7
VIE DI COMUNICAZIONE FERRATE
SIMBOLO
SPECIFICAZIONI
DEFINIZIONE
Stazione grande di transito
Sottopassaggio
Cavalcavia
0.5
0.35
Stazione grande di testa
Primo argomento (segue)
Notes: EDIFICI E MANUFATTI: Stazioni, fermate: la "stazione grande" Š quella generalmente capolinea o di incrocio fornita di ampie tettoie o pensiline e fasci di binari di servizio o ricoveri opportunamente selezionati. Le "fermate" vengono rappresentate solo se ad esse corrisponde un fabbricato Sottopassaggi, cavalcavia: l'altezza dei sottopassaggi, arrotondata al dm per difetto, viene indicata solo se inferiore a m.4,50 e scritta al fianco del segno.

## Slide 8
Autostrada e strada con caratteristiche autostradali (con fondo colorato)
VIABILITA'
Fondo per strada con rivestimento duro
Fondo per strada con rivestimento leggero
STRADE UTILIZZABILI IN TUTTE LE STAGIONI.
Strada a due o tre corsie, 7 m e oltre (con fondo colorato)
0.18
0.18
0.55
Primo argomento (segue)
Notes: VIABILITA' PRINCIPALE: E' definita come segue: "Strade pienamente utilizzabili con qualsiasi tempo atmosferico". Esse sono contraddistinte da un fondo a colore. La viabilit… principale viene classificata in relazione alla larghezza: 1. autostrade e strade con caratteristiche autostradali 2. strade a 4 corsie 3. strade ordinarie a doppio transito, a 2 o 3 corsie 4. strade ordinarie a semplice transito.

## Slide 9
VIABILITA' SECONDARIA
Strada ad una corsia, fra 3,50 e 7 m (con fondo colorato)
STRADE NON UTILIZZABILI IN TUTTE LE STAGIONI.
Mulattiera
7.0
1.0
7.0
0.25
0.18
Sentiero facile
0.8
0.3
0.18
Primo argomento (segue)
Notes: VIABILITA' SECONDARIA: La viabilit… secondaria comprende: 1. Rotabili secondarie: - le carreggiabili (2.5m-3.5m) - tutte le strade a fondo naturale 2. Carrarecce: normalmente usate per traini locali a trazione animale. 3. Mulattiere: vie di comunicazione rese importanti dalla scarsit… di altre vie. 4. Sentieri: comunicazione che consente il facile transito di persone gravate di carico. 5. Tratturi: piste molto larghe coperte di vegetazione

## Slide 10
A4
A4
(x)
0.13
2.0
Autostrada
109
(x)
0.13
2.0
Strada Statale
109
INDICATORI STRADALI
VIABILITA’:
Primo argomento (segue)

## Slide 11
PASSAGGI DI CORSI D'ACQUA.
senza piloni
con piloni
45°
0.5
2.0
0.25
Ponti o viadotti in muratura per autostrade e strade
senza piloni
con piloni
45°
0.5
2.0
Ponti o viadotti in ferro per autostrade e strade
Primo argomento (segue)
Notes: OPERE D'ARTE STRADALI: PONTI E VIADOTTI: La classificazione Š fatta secondo la specie del materiale con cui sono formate le strutture portanti e cio‚: - muratura - ferro - legno

## Slide 12
Corso d'acqua largo 5m ed oltre
IDROGRAFIA
Segno di direzione della corrente
3,5
0,13
0,5
0,5
Acquedotto sopraelevato
Primo argomento (segue)
Notes: VIE D'ACQUA NATURALI: I corsi d'acqua cominciano ad essere rappresentati a doppia linea, quando superano la larghezza di 5,0 m.. Il segno di direzione della corrente Š usato solo per i fiumi a lieve pendenza, quando non ne sia possibile ed immediata la deduzione dalle quote poste lungo le sponde. ACQUEDOTTI: sono conduttore d'acqua costruite o per il rifornimento idrico dei centri abitati o per l'irrigazione. L'acquedetto Š 'scoperto' quando la conduttura dell'acqua corre sulla superficie del terreno.

## Slide 13
2,8
3,4
Boschi fitti
Boschi radi
VEGETAZIONE
Primo argomento (segue)
Notes: VEGETAZIONE Solo in carte a piccolissimo denominatore Š possibile una rappresentazione esatta della vegetazione nei suoi vari aspetti. Nella carta alla scala 1 : 50000 sono messe in evidenza pi— le colture arboree delle colture erbacee. BOSCHI La distinzione tra bosco fitto e bosco rado Š stabilita secondo la fittezza delle piante e la copertura che esse offrono.

## Slide 14
Primo argomento (segue)
Boschi cedui e vegetazione sparsa
VEGETAZIONE

## Slide 15
1,7
1,6
1,2
0,7
1,1
1,5
1,6
0,8
0,9
1,3
1,8
0,9
1,3
1,7
0,7
0,6
Alberi da frutto
Mandorli
Olivi
Agrumi
VEGETAZIONE
Primo argomento (segue)

## Slide 16
Riepilogo
L’importanza di poter rilevare dalla carta, per mezzo dei segni convenzionali , aspetti tattici e logistici per la condotta delle operazioni è fondamentale.

## Slide 17
STAZIONE GRANDE DI TRANSITO
ARGINI DEL FIUME
STABILIMENTO
Es.

## Slide 18
Es.

## Slide 19
Es.

## Slide 20
Es.

## Slide 21
CIMITERO
COSTRUZIONI RELIGIOSE
Es.